## Slide 1
Estações remotas de medição:
Importância e desafios da telemetria no sucesso do sistema de fornecimento de águas.
Fabiano da Silva Oliveira
fabiano@cedae.com.br
CEDAE
03/05/2024

## Slide 2
Quantidade de UTRs (Unidade de Transmissão Remota em 2010)

## Slide 3
PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS
Tecnologia obsoleta;
Impossibilidade de expansão;
Escassez de mão de obra qualificada;
Novos equipamentos com valores elevados;
Locais sem acesso à energia elétrica e telefonia;

## Slide 4
Total controle do processo. Desde a captação até a entrega da água tratada ao cliente final;
Economia com energia, produtos químicos, reparos emergenciais (maior controle, menos rompimentos);
Contribuir com a gestão sustentável dos recursos hídricos;
Segurança operacional!
OBJETIVO

## Slide 5
Podendo ser:
Celular (cobrado por pacote de dados);
Rádio 900 MHz ou 2,4 GHz (sem custo pela transmissão);
SOLUÇÃO ADOTADA: SISTEMA WIRELESS

## Slide 6
VANTAGENS:
EQUIPAMENTOS COM PREÇOS ACESSÍVEIS;
FÁCIL INSTALAÇÃO;
SEM COBRANÇA POR TRÁFEGO DE DADOS
ALCANCE DE ATÉ 32 km COM VISADA, PODENDO AUMENTAR UTILIZANDO REPETIDORES.
FERRAMENTAS EXCELENTES E GRATUITAS COMO GOOGLE EARTH.
TRANSMISSÃO VIA RÁDIO

## Slide 7
DESVANTAGENS:
NEM SEMPRE CONSEGUIMOS VISADA DIRETA;
INSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS DEVIDO AS ANTENAS ESTAREM SEMPRE NO PONTO MAIS ALTO;
TRANSMISSÃO VIA RÁDIO

## Slide 8
SEGUNDO DESAFIO: ESCOLHA DOS EQUIPAMENTOS

## Slide 9
ENLACE ENTRE O CCO E IMUNANA

## Slide 10
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS

## Slide 11
O Sistema supervisório Imunana Laranjal em 2010 monitorava aproximadamente “35 tags” (variáveis do processo como: vazão, nível, pressão, temperatura, etc., onde cada uma é uma “tag”);
Hoje, esse mesmo sistema está monitorando aproximadamente “1000 Tags” somente do sistema Imunana Laranjal, onde é possível controlar desde a captação até a entrega de água tratada aos nossos clientes finais como: nível, OD, Flúor, todas as grandezas elétricas das elevatórias, vazão, pressão, temperatura, vibração, válvulas, sistema de alarmes (Cloro, falta de energia nas UTRs, limites de vazão e pressão das adutoras), monitoramento dos tanques de química, etc.
MELHORIAS COM A TELEMETRIA

## Slide 12
MELHORIAS COM A TELEMETRIA

## Slide 13
MELHORIAS COM A TELEMETRIA

## Slide 14
OBRIGADO